## Slide 1
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE
Substituição de Paredes de Alvenaria por Sistemas Drywall
em Empreendimentos Residenciais
Comparativo técnico, acústico, econômico e executivo para tomada de decisão
DOCUMENTO
EST-DRY-002/2026
REVISÃO
2.1 — Junho 2026
MODELO BASE
6 apt · 80 m²
ELABORADO POR
Oppermann Constr. a Seco
Construção a seco com precisão, desempenho e alto padrão.

## Slide 2
2 / 12
O PROBLEMA E A OPORTUNIDADE
CONTEXTO
ALVENARIA CONVENCIONAL
194 a 275 kg/m² — carga elevada na estrutura
Prazo maior: 15–20 m²/dia por operário
Até 25% de desperdício e entulho
Rasgos para instalações: retrabalho e custo
Rigidez de layout — reformas custosas
Consumo de água e cura/secagem
Custo de R$ 150–170/m² (mat. + MO)
SISTEMAS DRYWALL
22 a 45 kg/m² — redução de até 91% de carga
35–40 m²/dia — 2× mais produtivo
Apenas ~5% de desperdício
Instalações passam pelo interior da parede
Layout flexível — fácil realocação
Obra a seco — sem espera de cura
Custo de R$ 132–150/m² (mat. + MO)
VS

## Slide 3
3 / 12
NÚMEROS QUE MUDAM A DECISÃO
6 apartamentos de 80 m² · 32 m lineares de paredes por apt · 537,6 m² totais
−77%
Redução de peso
no sistema mais comum
−80 t
Carga retirada da
estrutura (6 apt)
+3,2 m²
Área útil recuperada
por apartamento
2×
Mais produtivo
(m²/dia por operário)
−19%
Economia de custo
direto estimada
−80%
Redução de entulho
gerado em obra

## Slide 4
4 / 12
IMPACTO DE CARGA NA ESTRUTURA
CÁLCULO
Chart: Peso total das paredes (toneladas) — 6 apt × 80 m²
| Alv. Cer. 9cm | Alv. Cer. 14cm | Alv. Conc. 14cm | Drywall ST+Lã | Drywall Dupla+Lã | Drywall Alta Perf.
Peso total 6 apt (t) | 104.3 | 137.1 | 147.8 | 12.4 | 23.1 | 24.2
Sistema | Massa (kg/m²) | Peso 6apt (t) | Redução
Alv. Cer. 9cm ★ | 194 | 104,5 | REF.
Alv. Cer. 14cm | 255 | 137,4 | —
Alv. Conc. 14cm | 275 | 148,2 | —
Drywall ST+Lã | 23 | 12,4 | −88%
Drywall Dupla+Lã | 43 | 23,1 | −78%
Drywall Alta Perf. | 45 | 24,2 | −77%

## Slide 5
5 / 12
ÁREA ÚTIL E DESEMPENHO ACÚSTICO
GANHO DE ÁREA ÚTIL
Por apartamento de 80 m² (32 m lineares de paredes):
Drywall ST 95mm vs. Alv. 130mm:
+3,20 m²
Drywall Dupla 120mm vs. Alv. 130mm:
+0,90 m²
6 apt — ganho total (ST):
+19,2 m²
Valor potencial por apt (SC):
R$ 25.600–48.000
*R$ 8.000–15.000/m² imóveis médio-alto padrão, costa SC.
DESEMPENHO ACÚSTICO (Rw)
Alvenaria cer. 9cm rebocada
38–42 dB
Drywall ST simples SEM lã ⚠️
36–38 dB
Drywall ST + lã PET 50mm
44–46 dB
Drywall dupla chapa + lã
50–52 dB
Drywall dupla estrutura + lã
59–61 dB
DnT,w mín. entre apt com dorm. (NBR 15575): ≥ 45 dB

## Slide 6
6 / 12
COMPARATIVO TÉCNICO — MATRIZ DE CRITÉRIOS
DECISÃO
Chart: 
| Peso/Leveza | Área Útil | Velocidade | Acústica | Custo Total | Sustent. | Manut.
Alvenaria | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Drywall ST+Lã | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
Peso e carga estrutural
★☆☆☆☆
★★★★★
Área útil / espessura
★☆☆☆☆
★★★★★
Velocidade de execução
★★☆☆☆
★★★★★
Desempenho acústico
★★★☆☆
★★★★☆
Custo total (dir.+indir.)
★★☆☆☆
★★★★★
Sustentabilidade
★★☆☆☆
★★★★☆
ALVENARIA
DRYWALL

## Slide 7
7 / 12
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POR AMBIENTE
Sistema correto para cada função — definido antes da execução
AMBIENTE | SISTEMA | CHAPA | EXIGÊNCIA | ATENÇÃO
Quartos / Dormitórios | 95mm ST + Lã PET 50mm | ST | Rw 44–46 dB | Reforço p/ TV e cabeceira
Suítes (face banheiro) | 120mm Dupla Chapa + Lã | ST+RU | Rw 50–52 dB | RU obrigatório no banheiro
Sala de estar/jantar | 95mm ST + Lã PET 50mm | ST | Conforto | Reforço p/ painel e TV
Banheiros | 95mm RU + Lã PET 50mm | RU | Umidade | Impermeabilizar a base
Cozinha / Lavanderia | 95mm RU + Lã PET 50mm | RU | Umidade | Reforço p/ armários sup.
Shaft / Prumada | 95mm RF + Lã Mineral | RF | CF-60 mín. | Sistema com laudo IPT
Parede entre unidades | 120mm Dupla + Lã PET | ST/RF | DnT,w ≥45 dB | NBR 15575 — obrigatório

## Slide 8
8 / 12
VIABILIDADE ECONÔMICA — 6 APARTAMENTOS
ROI
Chart: Composição da Economia Total Estimada
| Custo direto (−19%) | Área útil recuperada | Entulho/Logística
Economia | 10800 | 144000 | 5500
Economia direta (custo/m²)
R$ 9.600–10.800
Valor área útil recuperada
R$ 144.000–315.000
Redução entulho e logística
R$ 3.000–8.000
ECONOMIA TOTAL ESTIMADA
R$ 156–333 mil
Valores ilustrativos para tomada de decisão. Orçamento definitivo requer projeto executivo.

## Slide 9
9 / 12
RISCOS, LIMITAÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS
Acústica insuficiente
ALTO
ALTO
⚠ Drywall simples SEM lã tem Rw INFERIOR à alvenaria
✓ Lã PET obrigatória. Entre unidades: dupla chapa (120mm ou 193mm)
Resistência ao fogo
ALTO
ALTO
⚠ TRRF é do sistema completo — a chapa RF isolada não garante
✓ Usar sistemas com laudo IPT/IBAPE. Confirmar com projeto PPCI
Execução sem qualificação
ALTO
ALTO
⚠ Profissional não habilitado invalida o desempenho do sistema
✓ Contratar empresa especializada. Checklist de liberação assinado
Umidade em áreas molhadas
MÉD.
MÉD.
⚠ Chapa RU resiste à umidade controlada — não é impermeável
✓ Impermeabilização da base obrigatória antes do revestimento
Cargas suspensas
MÉD.
MÉD.
⚠ Parede sem reforço não suporta bancadas, TVs e armários pesados
✓ Reforços metálicos ou de madeira previstos no projeto executivo
Percepção do cliente
BAIXO
BAIXO
⚠ Resistência cultural — associação entre espessura e solidez
✓ Manual de uso e treinamento da equipe de vendas do empreendimento

## Slide 10
10 / 12
EMBASAMENTO TÉCNICO E NORMATIVO
NORMAS ABNT
NBR 15575:2013 (rev. 2021)
Edificações habitacionais — Desempenho. Define DnT,w mínimo de isolamento acústico entre unidades habitacionais.
NBR 15758:2025 ★ NOVA
Sistemas em chapas de gesso — Projeto, desempenho e execução. Publicada 24/09/2025. Cancela e substitui as versões de 2009.
NBR 14715-1 e -2:2021
Chapas de gesso — Requisitos e ensaios. Define ST, RU e RF; absorção máx. da chapa RU ≤ 5%.
NBR 16831:2020
Chapas diferenciadas — Classificação e requisitos. Regula Alta Performance (Habito, Performa e similares).
NBR 15217:2025
Perfilados de aço para drywall — Requisitos e ensaios. Galvanização mínima Z275. Nova edição 2025.
NBR 6120:2019
Ações para cálculo de estruturas. Tabela 2: pesos de paredes — base de todos os cálculos de massa deste estudo.
NBR 16832 (lã PET)
Mantas de poliéster reciclado — isolação acústica e térmica. Referenciada na NBR 15758:2025.
Manual ABDrywall / IPT
Desempenho Acústico em Sistemas Drywall, 2ª ed. 2013. Ensaios de Rw, CF e massa pelo IPT. Fonte dos dados de desempenho.
Verificar vigência de todas as normas no Catálogo ABNT (www.abntcatalogo.com.br) antes de uso em projeto executivo.

## Slide 11
11 / 12
POR QUE EXECUTAR COM A OPPERMANN
Especialização exclusiva
Equipe dedicada a drywall, steel frame e pintura premium.
Especificação técnica
Sistema correto por ambiente: ST, RU, RF, lã PET, dupla chapa.
Controle de qualidade
Checklist assinado em cada fase — projeto até entrega.
Rastreabilidade total
Todos os materiais com NF e certificação ABNT.
Prazo e previsibilidade
Cronograma comprometido antes do início da obra.
Cobertura regional SC
Itapema, BC, Bombinhas, Porto Belo e costa catarinense.
PRÓXIMOS PASSOS
1
Levantamento
real das
metragens
2
Especificação
por ambiente
com projeto
3
Compatibilização
de instalações
4
Orçamento
executivo
detalhado
5
Apartamento-
piloto
validado
6
Implantação
em escala

## Slide 12
12 / 12
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA FINAL
Adotar drywall como sistema padrão para todas as paredes internas de vedação não estruturais, com especificação por ambiente (ST, RU, RF, lã PET, dupla chapa conforme uso), compatibilização prévia com instalações, controle formal de qualidade e execução por empresa especializada.
−12 t
Redução de peso
6 apartamentos
+19,2 m²
Área útil
recuperada
−19%
Economia custo
direto
2× mais
Velocidade de
execução
SOLICITE PROPOSTA TÉCNICA SEM COMPROMISSO
(41) 97402-0220 · WhatsApp e Ligação
comercial@oppermannsteel.com.br
www.oppermannsteel.com.br
Construção a seco com precisão, desempenho e alto padrão.